Real Guitars RG 80 Bedienungsanleitung

Dieser Verstärker war mir eine Herzensangelegenheit. 2 Jahre Arbeit stecken im RG 80. Ziel war es einen perfekten Dumble Style Amp zu bauen der die ODS und Bluesmaster Versionen in einem Amp vereinigt. Vielen dank auch nochmals an Arie Jan Folkert von der Firma Marble der mir geholfen hat dieses Projekt zu verwirklichen.

Vorderseite Funktion

Inputs: Normal & J Fet  ( J Fet mit Internem Trimpoti )

Input Level: Wirkt auf Clean und Lead Kanal

Volume Clean: Wirkt nur auf den Clean Kanal

Gain Overdrive: Wirkt nur auf den  Lead Kanal

Volume Overdrive: Wirkt nur auf den Lead Kanal

Presence: Wirkt auf alle Kanäle

Bass, Middle, Treble: Klangregelung wirkt auf alle Kanäle ( Im Leadboost Mode ist die Klangregelung ausgeschaltet )

Middle Pull Shift:  Gezogen ist die Mittenfrequenz wie bei einem Dumble ODS.  Nicht gezogen wie ein Blackface Style Amp.

Pull Boost: Leadboost Aktivierung per Hand ( Internes Trimpoti für die Zunahme  des Gains )

Pull Drive: Kanalumschaltung per Hand

Effekt Bypass: Aktivierung des Effekteinschleifweg,   Ausgeschaltet ist der Effektweg über ein Relais komplett aus dem Signalweg entfernt. Ein lauteres Knacken beim ersten aktivieren ist auf Grund des Schaltungs - Layouts leider nicht vermeidbar. Danach ist der Schaltknack leiser . Tip: Vorm ersten Aktivieren Amp auf Standby schalten.

.

HRM  / ODS:  Aktivierung des Bluesmaster HRM Modes, Die HRM Klangregelung ist auf der Rückseite der Verstärkers und wirkt nur im Gain und Leadboost Mode bei aktiviertem HRM. Auch diese Umschaltung ist Klangneutral per Relais aufgebaut.

Power: Einschalten des Verstärkers ( Nach dem Ausschalten bitte ca. 15 Minuten abkühlen lassen vor Transport )

Play: Standby Funktion des Verstärkers in Spielpausen

Rückseite Funktion

Treble, Middle , Bass: Klangregelung des HRM Modes (  In Mittelstellung  Neutrale Ausgangs Position )

Send:  Ausgangspegel zum Ansteuern von Effektgeräten

Return: Ausgangspegel der auf die Endstufe geht ( Bei  Benutzung im Parallel Effekt Mode wird hier der Effektanteil geregelt )

Send Buchse: Kabelanschluss zum  Eingang  des Effektgeräts

Return Buchse: Kabelanschluss zum Ausgang des Effektgeräts

Pull Parallel:  Umschaltung von Seriell ( Signal durchläuft das Effektgerät ) auf Parallel ( Effekt wird zugemischt ) Dieser Mode ist immer zu bevorzugen da die  Qualität des Effektgeräts den Klang des Verstärkers in der Regel nicht negativ beeinflussen kann. Sollte bei Parallel Mode ein  Nasaler Sound zu hören sein hat das verwendete Effektgerät Latenzprobleme (  Zeitverzögerung des DA Wandlers )

Pull Enhance: Bei Aktivierung wird der Effektsound Brillanter

Effekt Master: Regelt die  ( Nur bei Aktiviertem Loop )  Gesamtlautstärke des Verstärkers inklusive aller Effektanteile. Dieser Regler wirkt wie ein Postinverter Master Volumen und kann und sollte auch dazu verwendet werden  wenn man mit kleinen Lautstärken arbeiten will.

Impedance: Anpassung an die Impedanz der verwendeten Box, Beispiel 1 x 8 Ohm Box Impedanz auf 8 Ohm stellen, 2 x 8 Ohm Impedanz auf 4 Ohm Stellen, Verschiedene Ohmzahlen bei  2 Boxen bitte vermeiden.

Speaker Out: Anschluss der Lautsprecher, ( Bitte nie den Amp ohne angeschlossenen Verstärker betreiben )  Dem Verstärker könnten dabei  größere Schäden zugefügt werden.

80 / 40 W: Abschaltung von 2 Endröhren in der 40 Watt Einstellung

Output Balance:  Regelt den Brummanteil in der 80 Watt Einstellung ( Einstellung bitte von uns oder einer Qualifizierten Fachwerkstatt )

Footswitch:  Anschluss des im Lieferumfang enthaltenem 2 Fach Schalter

230 VAC: Euro Kabel Netzanschluß ( Nur 230 Volt ! ) Netzsicherung 4 Ampere Träge

Fuse:  Netzteilsicherung 1 Ampere Flink

Endstufen Röhren: 4 x TAD 6 L 6 GE  Remake

Vorstufen Röhren: 2 x TAD 7025 S , Mullard Remake

Effektloop Röhre: 1 x 12 AX 7

Phasendreher Röhre: 1 x 12 AX7

Netztrafo: Handgewickelte Sonderanfertigung ( Made by Marble )

Ausgangsübertrager: Handgewickelte Sonderanfertigung ( Made by Marble )

Konstruktion:   Punkt zu Punkt Handverlötet

Garantie: Verstärker 3 Jahre für den Erstbesitzer, Röhren und Lautsprecher 3 Monate

Dieser Verstärker ist CE Conform und ROHS Conform

EAR Altgeräte Nummer: DE 26763682, Abwicklung über Take a Way

Verpackungen werden nach § 6,3 der Verpackungsverordnung über Susa Solution entsorgt

Hersteller: Real Guitars

Inhaber: Ulrich Stöveken

Straße: Wilhemstraße 23

Ort: 51379 Leverkusen

Mail: ulli@realguitars.de

Telefon: 02171 – 741380

Web: www.realguitars.de